Current configuration : 1258 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname IPv6_Router1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

!

!

ip cef

!

!

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 rip process1 enable

!

interface FastEthernet1

ip address 10.0.4.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001:DB8:0:4:21D:45FF:FE89:D377/64

ipv6 rip process1 enable

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation hdlc

shutdown

!

interface FastEthernet2

!

interface FastEthernet3

!

interface FastEthernet4

!

interface FastEthernet5

!

interface FastEthernet6

!

interface FastEthernet7

!

interface FastEthernet8

!

interface FastEthernet9

!

interface Vlan1

no ip address

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

!

ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 FastEthernet0

ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 FastEthernet1

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

ipv6 router rip process1

!

!

!

!

!

control-plane

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

webvpn context Default_context

ssl authenticate verify all

!

no inservice

!

end